Установка углекислотного баллона (CO2):
1. Извлечь дренажный лоток;

Снять нижнюю панель (нажатием вниз);

3. Подсоединить редуктор к баллону. Затянуть гайку. Важно! Затянуть, используя ключ на 27 либо газовый ключ.
Внимание! Между балоном и гайкой редуктора установить прокладку.
4. Открыть вентиль баллона. Убедиться, что нет утечки газа. Вставить баллон (в первую очередь - верхнюю его часть) в кулер.
5. Установить нижнюю панель (нажатием вниз) и установить ванночку;
6. Снять с бутылки защитную пленку;
7. Установить бутылку на кулер (для пурифайера-открыть кран подачи водопроводной воды в систему фильтрации пурифайера);
8. Дать возможность кулеру или пурифайеру заполниться водой (открыть горячий кран до появления воды);
9. Подключить аппарат к сети

После этого можно пользоваться системой газации согласно приложенной инструкции.